## Slide 1: 校園安全衛生管理系統之危害鑑別填報說明會
環安衛中心 100/09/07

## Slide 2: 何謂風險評估
辨識實驗場所的潛在危害，考量其後果的嚴重度與發生的可能性，評估其風險等級及決定控制的優先順序，採取降低風險的控制設施，以確保勞工的安全與健康。

## Slide 3: 為何要執行風險評估？
符合安全衛生法規要求。
建構及推動安全衛生管理計畫及建置校園安全衛生管理系統。
提供安全的作業方法及環境，強化師生安全衛生知能，以預防或降低職業災害的發生，確實保障師生的安全與健康。

## Slide 4: 風險評估的基本流程
危害辨識
風險分析
風險評估
是否在可接受風險以下？
記錄
危害辨識
風險降低對策的檢討與實施
是否為可接受之風險
現在控制措施是否足以降低風險？
殘留風險對策
否
否
是
是
是
否

## Slide 5: 風險評估作業流程
辨識出所有的作業 (一)
辨識危害及後果(二)
確認現有防護設施(三)
評估危害的風險(四)
決定降低風險的控制措施(五)
確認採取控制措施後的殘餘風險(六)

## Slide 6: 風險評估表參考例
實驗名稱：茶葉萃取實驗 |  |  |  | 評估日期: |  |  |  |  | 評估人員: |  |  |  |  |  | 
1.作業/流程名稱 | 2.辦識危害及後果(危害可能造成後果之情境描述) |  |  |  |  |  |  | 3.現有防護設施 | 4.風險評估 |  |  | 5.降低風險所採取之控制措施 | 6.控制後預估險 |  | 
 | 作業週期 | 作業環境 | 機械/設備工具 | 能源/化學物質 | 作業資格 | 危害類型 | 危害可能造成後果之情境描述 |  | 嚴重度 | 可能性 | 風險等級 |  | 嚴重度 | 可能性 | 風險等級
1.搗碎裝袋 | 一週一次 | 室溫 | 搗碎器 | 電能 | 無 | 被夾.被割 | 在添加或取出時物料,可能觸及機械刀刃部 | 使用棉質手套 | S2 | P3 | 3 | 列入操作前講習資料確認設備安全裝置 | S1 | P2 | １
2.加水.加熱 | 一週一次 | 室溫 | 酒精燈 | 酒精 | 無 | 火災.燙傷 | 使用酒精不慎打或過滿.觸及容器外瞉部份 | 備置滅火毯.使用棉質手套 | S2 | P3 | 3 | 酒精燈使用前檢查列入作業安全規範 | S1 | P2 | １
3.過濾取茶汁A | 一週一次 | 室溫 | 分液漏斗.量筒 | 無 | 無 | 割傷 | 使用量筒等玻璃器冊不慎破裂 | 使用棉質手套 | S2 | P3 | 3 | 玻璃器皿使用前檢查 | S1 | P2 | １
4.再加水.加熱 | 一週一次 | 室溫 | 酒精燈 | 酒精 | 無 | 火災.燙傷 | 使用酒精不慎打或過滿.觸及容器外瞉部份 | 備置滅火毯.使用棉質手套 | S2 | P3 | 3 | 酒精燈使用前檢查列入作業安全規範 | S1 | P2 | １
5.再過濾茶汁B | 一週一次 | 室溫 | 分液漏斗.量筒 | 無 | 無 | 割傷 | 使用量筒等玻璃器冊不慎破裂 | 使用棉質手套 | S2 | P3 | 3 | 玻璃器皿使用前檢查 | S1 | P2 | １

## Slide 7: 嚴重度之分級基準參考例
等級 |  | 人員 | 財務損失 | 適法性 | 對環境/公眾之 | 對教學及
 |  |  | (含設備損失) |  | 衝擊 | 研究活動之影響
S4 | 極嚴重 | 一人死亡或三人以上受傷 | 重大財務損失 | 違法且受罰 | 釋放至環境並造成公害事件 | 停止相關活動數月以上
 |  |  | (100萬以上) |  |  | 
S3 | 嚴重 | 眼睛或四肢傷殘 | 具體財務損失 | 違法且需立即改善 | 對設備造成污染，且排放至外界並對環境造成輕微影響 | 停止相關活動數週
 |  |  | (30至100萬之間) |  |  | 
S2 | 中度 | 扭傷、拉傷或挫傷，酸、鹼腐蝕 | 輕微財務損失 | 限期改善 | 對設備造成污染但未對環境造成威脅 | 停止相關活動數日
 |  |  | (3至30萬之間) |  |  | 
S1 | 輕微 | 虛驚事故，輕微割傷，皮膚暴露或可自行包紮及處理 | 幾無損失 | 合乎法規 | 能管制處理或無影響 | 無影響
 |  |  | (0至3萬以下) |  |  | 

## Slide 8: 可能性之分級基準參考例
等級 |  | 傷害或意外事故之發生頻率
P5 | 時常 | 每年發生≧5 次
P4 | 很可能 | 每年發生1-5 次
P3 | 可能 | 每 5 年發生1 次以上且每年≦1 次
P2 | 很少 | 每 10 年發生1 次以上且每5 年≦1 次
P1 | 不可能 | 每10 年發生≦1 次

## Slide 9: 風險等級之分級基準參考例
評估風險-風險矩陣
風險(R)=嚴重度(S)*可能性(F)
 |  | 可能性等級 |  |  |  | 
 |  | P5 | P4 | P3 | P2 | P1
嚴重度等級 | S4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3
 | S3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
 | S2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1
 | S1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1

## Slide 10: 採取降低風險之控制措施
風險等級 | 風險控制規劃 | 備註
5-重大風險 | 須立即採取風險降低設施,在風險降低前不應開始或繼續作業。 | 不可接受風險，對於重大及高度風險者須發展降低風險之控制設施，將其風險降至中度以下。
4-高度風險 | 須在一定期限內採取風險控制設施，在風險降低前不可開始作業，可能需要相當多的資源以降低風險，若現行作業具高度風險，須儘速進行風險降低設施。 | 
3-中度風險 | 須致力於風險的降低，例如： ●基於成本或財務等考量，宜逐步採取風險降低設施、以逐步降低中度風險之比例。 ●對於嚴重度為重大或非常重大之中度風險，宜進一步評估發生的可能性，作為改善控制設施的基礎。 | 
2-低度風險 | 暫時無須採取風險降低設施，但須確保現有防護設施之有效性。 | 可接受風險，須落實或強化現有防護設施之維修保養、監督查核及教育訓練等機制。
1-輕度風險 | 不須採取風險降低設施，但須確保現有防護設施之有效性。 | 

## Slide 11
簡 報 完 畢
謝 謝 聆 聽

## Slide 12: 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12-1條
雇主應依其事業規模、特性，訂定勞工安全衛生管理計畫，執行包含工作環境或作業危害之辨識、評估及控制在內的勞工安全衛生事項，並留存紀錄備查。